## Slide 1: ANALISIS KUALITAS UDARA

## Slide 2: Kualitas Udara
Pencerminan dari konsentrasi parameter kualitas udara yang ada di dalam udara
Konsentrasi parameter udara tinggi 
kualitas udara semakin Jelek
Konsentrasi parameter udara rendah  kualitas udara semakin baik

## Slide 4: Kualitas Udara Emisi
Kualitas udara yang diukur secara langsung dari sumber emisi (cerobong, knalpot)
Sumber dari emisi diam (cerobong pabrik) 
Kualitas udara emisi diam
Sumber dari emisi bergerak (knalpot) 
Kualitas udara emisi bergerak
Emisi Udara : Sisa-sisa dari hasil pembakaran bahan bakar

## Slide 5: Kualitas Udara Ambien
Kualitas udara yang diukur di udara bebas (permukiman)
Bila kualitasnya telah melampaui nilai baku mutu menurut baku mutu (kualitas udara emisi maupun ambien) yang telah ditetapkan  Udara Tercemar
Bila kualitas udara menjadi jelek dari semula akibat adanya kegiatan, namun masih dibawah baku mutu yang telah ditetapkan  udara belum tercemar  Penurunan kualitas udara

## Slide 6: Kualitas Udara Ambien ditentukan oleh :

## Slide 7: Indek Kualitas Udara
Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara.
Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat

## Slide 8: KEP-45/MENLH/10/1997
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), didefinisikan sebagai angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

## Slide 9: ISPU dapat digunakan sebagai :
bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu;
bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara

## Slide 10: Angka dan Katagori Indeks Pencemar Udara

## Slide 11: Pengaruh ISPU Untuk Setiap Parameter Pencemar

## Slide 13: Batas ISPU (Satuan SI)

## Slide 14: Metode Perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

## Slide 15: Contoh perhitungan:
Diketahui konsentrasi udara ambien untuk jenis parameter SO2 adalah 322 g/m3, kemudian konsentrasi tersebut diubah dalam bentuk angka Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagai berikut:
Dari tabel batas ISPU diperoleh data :
Xx = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran = 322 ng/m3,
ia = ISPU batas atas = 100 (baris3)
ib = ISPU batas bawah = 50 (baris2)
xa = Ambien batas atas = 365 (baris3)
xb = Ambien batas bawah = 80 (baris2)

## Slide 16
XB = 80 mikrogr/m3 - ISPU B = 50
Xx = 322 mikrogr/m3  ISPU ....????
XA = 365 mikrogr/m3  ISPU A = 10 0
ISPU = (100 – 50) X (322 – 80) + 50
(365 – 80)
= {( (50)/ (285)) X (242)} + 50
= 92,45 (Sedang, menimbulkan luka pada beberapa spesies tumbuhan)

## Slide 17
I = I atas – I bawah ( Xx – Xbawah) + I bawah
X atas – X bawah
I = 100 – 50 (322 – 80) + 50
365 – 80
I = 50 (242) + 50
285
I = 92,45
Kategori sedang (luka pada beberapa spesies tumbuhan)

## Slide 18: Latihan
Jelaskan metode prediksi pencemaran udara yang dapat Anda gunakan untuk mengetahui kualitas udara? Jika diketahui pengukuran beberapa parameter udara sbb: PM10 = 100 g/m3 , SO2 = 82 g/m3 , CO = 7 g/m3 , O3 = 150 g/m3 .

## Slide 19: PM10 = 100 g/m3
ISPU | PM 10 g/m3
50 (I bawah) | 50 (X bawah)
I | 100 (Xx)
100 (I atas) | 150 (X atas)
I = I atas – I bawah ( Xx – Xbawah) + I bawah
X atas – X bawah
I = 100 – 50 (100 – 50) + 50
150 – 50
I = 50 (50) + 50
100
I = 75
Kategori sedang (terjadi penurunan pada jarak pandang)

## Slide 20: SO2 = 82 g/m3
ISPU | SO2 g/m3
50 (I bawah) | 80 (X bawah)
I | 82 (Xx)
100 (I atas) | 365 (X atas)
I = I atas – I bawah ( Xx – Xbawah) + I bawah
X atas – X bawah
I = 100 – 50 (82 – 80) + 50
365 – 80
I = 50 (2) + 50
285
I = 50,35
Kategori sedang (terjadi luka pada beberapa spesies tumbuhan)

## Slide 21: CO = 7 g/m3
ISPU | CO g/m3
50 (I bawah) | 5 (X bawah)
I | 7 (Xx)
100 (I atas) | 10 (X atas)
I = I atas – I bawah ( Xx – Xbawah) + I bawah
X atas – X bawah
I = 100 – 50 (7 – 5) + 50
10 – 5
I = 50 (2) + 50
5
I = 70
Kategori sedang (terjadi perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi)

## Slide 22: O3 = 150 g/m3
ISPU | O3 g/m3
50 (I bawah) | 120 (X bawah)
I | 150 (Xx)
100 (I atas) | 235 (X atas)
I = I atas – I bawah ( Xx – Xbawah) + I bawah
X atas – X bawah
I = 100 – 50 (150 – 120) + 50
235 – 120
I = 50 (30) + 50
115
I = 63,04
Kategori sedang (terjadi luka pada beberapa spesies tumbuhan)

## Slide 23: SIMPULAN
Prediksi cemaran udara di tempat tersebut dalam kategori sedang
Artinya: tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika